Приложение №3

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА

ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на поръчката: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕМОНТНИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И  ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ПОДДРЪЖКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМИОННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ,  ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС – Берковица”

2. Описание и обем на поръчката:

| № по ред | Наименование на СМР | Мярка | Прогнозно количество | Начална цена лв/мярка | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доставка на инертни материали до обекта | куб.м. | 150 |  |  |
| 2. | Работа със специализирани машини до 120 kW | 1 мото час | 100 |  |  |
| 3. | Работа със специализирани машини над 120 kW | 1 мото час | 340 |  |  |
|  | Общо |  |  |  | 28670,00 |

3. Място за изпълнение на поръчката: На територията на „СЗДП” ДП ТП “ДГС – Берковица”.

4. Предлаганата цена по офертата да е равна или по-ниска от 28670,00 / двадесет и осем хиляди шестстотин и седемдесет/ лева без ДДС.

Предлаганата цена да е крайна, в български лева без включен ДДС. Предлаганата цена е окончателна, запазва размера си и не се влияе от инфлационното ниво до приключване на договора.

Плащанията на Изпълнителя се извършват в левове по банков път срещу депозирана данъчна фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. Срокът за изпълнение на поръчката:  45 дни  от сключване на договора като в заявката за извършване на конкретната дейност, която ще бъде изпратена от възложителя до изпълнителя, ще бъде определен срок съобразно заявеното количество и технологично необходимото време за изпълнението на работата.

6. Изисквания на възложителя:

6.1  Техническо оборудване: многофункционален багер или булдозер.

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходима техника за точното и качествено изпълнение на обявената поръчка

6.2.   Мерки за опазване на околната среда:

Избраният изпълнител осигурява за собствена сметка изхвърлянето на течни и твърди отпадъци.

6.3. Изисквания за сигурност

# 6.3.1. Общо

От самото начало и до завършването на работата, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

# 6.3.2. Защита на собствеността

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, която се намира на или е в близост до обектите, щети или вреди вследствие на работата му.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят отстранява за своя сметка допуснатите/причинените/ повреди на пътната мрежа, съоръжения, подраст, подлес и др. при осъществяване на дейността в обектите.

Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата по възложения Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти.

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.

6.3.3. Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на обектите или в съседни на пътя сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки. Изпълнителят следва да спазва Наредба №8 от 11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари /Обн. Дв бр.38/18.05.2012г. и спазва разпоредбите на наредбата за пожарна безопасност и Закона за горите.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Възложителя.

# 6.3.4. Опазване на дърветата и зелените площи

Без одобрението на Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или извършва сеч на каквито и да е дървета, намиращи се около обектите, в които се извършва СМР. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на Изпълнителя.