ПPИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.Предмет на поръчката – „Текущ ремонт на сграда за нуждите на ТП ДГС Лом”

Съгласно чл.151, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията не се изисква разрешение за строеж за подменяне на покривни материали.

2. Описание и обем на поръчката

2.1. Описание –сградата е двуетажна масивна сграда, построена през 1998 г. със застроена площ 120  м2.

Покривът на сградата е дървена конструкция покрита с дървена ламперия, покрита с керемиди. Покривната конструкция е в лошо състояние. Керемидите са стари, част от тях са изпочупени и разместени, в резултат на което при валежи от дъжд и сняг има течове в помещенията.

2.2. Обем на поръчката: В рамките на настоящата обществена поръчка изпълнителят е необходимо да извърши следните неизчерпателно изброени строителни и монтажни работи:

| № по ред | Наименование на видовете С М Р | Мярка | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и монтаж керемиди | м2 | 25 |
| 2 | Направа и монтаж на улама | м.л. | 7 |
| 3 | Частичен ремонт на борд при калкан | м.л. | 10 |
| 4 | Обшиввка от подцинкована ламарина по борд | м.л. | 15 |
| 5 | Подмазване на покривни капаци с хоросан | м2 | 20 |
| 6 | Подмазване на покривни капаци с хоросан | м.л. | 25 |
| 7 | Очукване на компроментирана мазилка | м2 | 25 |
| 8 | Възтановяване на вътрешна мазилка | м2 | 10 |
| 9 | Възтановяване на външна мазилка | м2 | 15 |
| 10 | Подмяна на счупени керемиди | м2 | 5 |
| 11 | Монтаж и демонтаж на строително скеле | м2 | 50 |

Забележка: Всички количества са прогнозни/офертни и ще се измерват на място по реално извършена работа.

При изготвяне на ценовото предложение участникът следва да има предвид, че крайните цени трябва да включват:

Всички разходи /спомагателни дейности, материали и консумативи/ за видовете операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СМР до окончателното му завършване;

Всички необходими разходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Всички необходими разходи за изпълнението на СМР, включително тези за подготовка на СМР, транспорт на материалите, работната ръка, пренасянето, натоварването и извозването на строителните отпадъци , охраната на труда на обекта и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе.

Участниците предлагат в ценовата си оферта единични и общи цени по видове работи/дейности за формиране на крайната обща стойност. Предложените цени по вид дейности не следва да превишават единичните цени, посочени в количествено стойностната сметка по-горе, както и от крайна общата стойност. Предлагането на по-високи цени от първоначално заложените, както и по- висока крайна обща стойност, води до отстраняване на участника от процедурата.

3. Място на изпълнение на поръчката – административната сграда на ТП ДГС Лом, находяща се в гр.Лом, ул. Ал. Стамболийски № 27.

4. Срок за изпълнение на поръчката: Договорът за текущ ремонт на покривната конструкция се сключва за срок от 3 /три / календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

5. Прогнозна стойност – 4000 / четири хиляди лева / лева без ДДС .

6. Изисквания за качеството на изпълнените строителни и монтажни работи

Изпълнението на строително-монтажните работи /СМР/ е необходимо да отговаря на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Строителните и монтажни работи следва да бъдат изпълнени съгласно количествената сметка.

Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи и с качество съответстващо на БДС. Приемането на извършените СМР се извършва със съставяне на протокол за установяване годността за приемане на изпълнените строително – монтажни работи, подписан от комисия , назначена от Възложителя и от представител на Изпълнителя.

При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнение на СМР по представената количествена сметка до изтичане на минималните гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2/331.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участникът може да предложи по-голям гаранционен срок от законоустановения.

7.Изисквания към материалите:

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажни работи е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материали отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрената оферта трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя.

Изпълнителят представя на Възложителя за одобрение каталози на производителите на материалите.

8. Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд

При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на работната площадка.

След приключване на СМР Изпълнителят е длъжен да възстанови работната площадка в първоначалния и вид, като изтегли цялата си механизация и всички не вложени материали. Площадката трябва да бъде почистена от строителни, битови и други отпадъци за сметка на Изпълнителя.

По време на изпълнение на СМР Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността и безопасността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните актове в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси не изяснени в настоящата техническа спецификация , Изпълнителят задължително уведомява писмено Възложителя и иска неговото писмено съгласуване.

Техническото предложение на участника следва да съдържа подробно описание на начина на изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя.