Т Е Х Н И Ч Е С К А   С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Белоградчик”

І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на поръчката е : „Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Белоградчик”.

Целта на поръчката е при спазване на принципите и правилата на Закона за обществените поръчки (ЗОП) да бъде избран независим изпълнител, притежаващ реален капацитет, професионална квалификация и практически опит за качествено и своевременно осъществяване на нейния предмет.

Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности:

1.1. Поддръжка – всеки месец в период  36 месеца от  сключване на договора.

1.2.Периодична  проверка и настройка на компютърната техника.

2.Ремонт на компютърната техника при необходимост. Ремонтните дейности включват отстраняване на възникнали повреди, констатирани от Изпълнителя при извършване на техническите прегледи или по сигнал на Възложителя.

2.1. Доставка на резервни части и принадлежности се извършва при необходимост.

2.2. Ремонтът  за всички сервизни работи по компютърната техника се  извършва безплатно, като се заплаща само стойността на резервната част.

2.3. Доставката и монтажа на резервните части се извършват в срок до 5 (пет) работни дни от сигнализирането на  Възложител.

2.4. Изпълнителя следва да се отзовава при повикване от страна на Възложителя до 24 /двадесет и четири/ часа, а при спешност до 2 часа от получаване на съобщение, (телефон, e-mail или факс).

ІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Административната сграда на ТП 	ДГС Белоградчик, а в случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място – мястото на изпълнение е сервизната база-офис на изпълнителя.

ІІІ. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка включва и стойността на вложените консумативи и резервни части.

Налична компютърна техника на ТП ДГС Белоградчик

| № | Артикул | Максимална единична цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- |
| I. | Абонаментна месечна софтуерна и хардуерна поддръжка на 10 броя компютърни конфигурации, която включва: | 100,00 |
| 1. | Диагностика, ремонт и подмяна на дефектирали модули при възникване на проблеми; | х |
| 2. | Ремонт на компютърна техника, компютри и преносими компютри, принтери, монитори и други; | х |
| 3. | Инсталация и преинсталация на новозакупени компютърни модули и програмни компютри; | х |
| 4. | Почистване от вируси; | х |
| 5. | Инсталация и преинсталация на използваните операционни системи; | х |
| 6. | Обновяване и инсталация на драйвери; | х |
| 7. | Увеличаване скоростта на компютъра при проблемна работа; | х |
| 8. | Оптимизация на цялата система; | х |
| 9. | Премахване на ненужни файлове и изчистване на грешки; | х |
| 10. | Цялостно почистване на прах (в кутията/корпуса) | х |
| II. | Резервни части за периферни компютърни устройства: | 1500,00 |
| 1. | Samsung 1520 ML |  |
|  | съвместима тонер касета | х |
|  | пълнене на тонер касета | х |
|  | барабан | х |
| 2. | HP Laserjet 1020 |  |
|  | съвместима тонер касета | х |
|  | пълнене на тонер касета | х |
|  | барабан | х |
| 3. | HP Laserjet P 2035 |  |
|  | съвместима тонер касета | х |
|  | пълнене на тонер касета | х |
|  | барабан | х |
| 4. | HP Laserjet 1018 |  |

|  | съвместима тонер касета | х |
| --- | --- | --- |
|  | пълнене на тонер касета | х |
|  | барабан | х |
| 5. | Brother HL 5250DN |  |

|  | съвместима тонер касета | х |
| --- | --- | --- |
|  | пълнене на тонер касета | х |
|  | барабан | х |

| 6. | SAMSUNG UNIVERSAL |  |
| --- | --- | --- |

|  | съвместима тонер касета | х |
| --- | --- | --- |
|  | пълнене на тонер касета | х |
|  | барабан | х |

| 7. | Canon MF 4410 |  |
| --- | --- | --- |

|  | съвместима тонер касета | х |
| --- | --- | --- |
|  | пълнене на тонер касета | х |
|  | барабан | х |

| 8. | КОПИРНА МАШИНА Konika Minolta bizhub 185 |  |
| --- | --- | --- |

|  | съвместима тонер касета | х |
| --- | --- | --- |
|  | пълнене на тонер касета | х |
|  | барабан | х |

| III. | Други |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мрежова /LAN / карта, за брой |  |
|  | Захранване за компютър АТХ, за брой |  |
|  | Хард диск 1ТВ, за брой |  |
|  | Оптична мишка за компютър.Кабел 1,5 м, разделителна способност по-голяма от 800 dpi, за брой |  |
|  | Клавиатура за компютър съвместима с всички операционни системи, USB интерфейс, тихи, нископрофилни бутони, за брой |  |

Избраният Изпълнител следва да изпълнява поръчката при следните технически условия за изпълнението й:

1. Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на наличната компютърна техника, както и поддръжка на периферните устройства и на локалната мрежа.

2. Поддръжка както на наличната към откриване на процедурата компютърна техника съгласно Техническата спецификация от документацията за възлагане на обществената поръчка, така и на придобитата такава след този момент.

3. Периодът на обслужване, т.е. времето през което избраният Изпълнител ще е на разположение да обхваща работните дни на седмицата.

4. Доставките на консумативи и ремонтните дейности ще се извършват при възникнала необходимост.

5. След констатиране на повредата Изпълнителят да информира Възложителя относно характера й, цената и времето, необходимо за нейното отстраняване  и след неговото съгласие да извършва ремонта.

6. При необходимост от влагане на консумативи и  резервни части за отстраняване на повреда, Изпълнителят да уведомява Възложителя и след неговото съгласие да извършва влагането им.

7. Изпълнителят следва да отстранява констатираните повреди, за които са необходими резервни части и консумативи в срок до 3 /три/ работни дни от полученото от Възложителя съгласие.

8. В случай, че необходимата резервна част не може да бъде доставена и ремонтирана в рамките на срока указан в т.7, то Изпълнителят следва да уведоми за това Възложителят и да посочи прогнозния краен срок за отстраняване на повредата.

Изисквания за качество:

1. Поддръжката на софтуера включва инсталиране, преинсталиране, обновяване, настройка на операционните системи и друг приложен софтуер, антивирусна защита и почистване от вируси и т.н.

2. Поддръжката на хардуера включва тестване, диагностика и пълна профилактика на хардуера, както и консултация при избор на хардуер при необходимост от смяна или ремонт.

3. Поддръжката на периферните устройства включва инсталиране, преинсталиране и настройка, както и консултация при избор на такива.

4. Доставените, вложени и монтирани резервни части, ще са нови, оригинални и/или съвместими съгласно изискванията на производителя, да отговарят на изискванията за качество в Република България и/или Европейския съюз, както и ще притежават сертификат за произход и качество.

5. Всички дейности по техническо обслужване или ремонт се извършват съгласно изискванията, установени от производителя на съответната техника.

6. След извършване на ремонтните дейности, Изпълнителят ще вписва в протокол извършената работа, вложените резервни части и гаранционния срок, който поема.

Всички разходи, свързани с транспортиране на повредената компютърна техника от и до седалището на Възложителя са за сметка на Изпълнителя.

Срокът на валидност на предложението за изпълнение на поръчката /офертата/ не може да бъде по-кратък от 3 (три) месеца, считано от датата на изтичане на срока за подаване на предложенията, съгласно Обявлението за обществена поръчка.