ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

“ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА В МЕСТНОСТТА „АРНАУТСКИ ДОЛ”, ОТДЕЛ 208, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС Монтана”:

- Предмет на поръчката: „Текущ ремонт на съществуващи горски пътища в местността „Арнаутски дол”, отдел 208”.

- Описание и обем на поръчката

  - Почистване на паднали дървета, скали, камъни, земни маси и други по съществуващи горски пътища, а също така и изкопаване  и изравняване на появили се ровини, коловози и отнесени непроходими участъци на пътищата, доставка и полагане на инертен материал.

| № по ред | Наименование на СМР | Мярка | Прогнозно количество | Ед. цена/ лв. | Прогнозна стойност/лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА |
| 1. | Изкоп, пробутване и изравняване с булдозер | 1 мото час | 100 | 60 | 6000 |
| 2. | Доставка на инертни материали до обекта | куб.м. | 100 | 18 | 1800 |
| II. | ПРЕВОЗ НА МАШИНА | км | 50 | 4 | 200 |
|  | Общо: |  |  |  | 8000 |

Участниците предлагат в ценовата си оферта единични цени по вид дейности. Предложените цени по вид дейности не следва да превишават единичните цени, посочени в количествено – стойностната сметка по-горе, както и общата стойност. Предлагането на по-високи цени от първоначално заложените, както и по-висока обща стойност, води до отстраняване на участника от процедурата.

  - Възложителят не се задължава да усвои целия обем от дейности, посочени в КСС. Стойността на поръчката е прогнозна и възложителят не се задължава да я усвои напълно.

Възложителят може да заявява и дейности със сходен характер, извън настоящата номенклатура по предмета на обществената поръчка, но в рамките на предвидения финансов ресурс.

- Място на изпълнение на поръчката: На територията на ТП ДГС Монтана към Северозападно държавно предприятие ДП – Враца, землище Смоляновци.

- Срок за изпълнение на поръчката: Договорът за ремонт на съществуващ горски път, осигуряващ достъп до обектите, включени за ползване през 2017 г. на територията на ТП ДГС Монтана се сключва за срок от 2 /два/ месеца, считано от датата на подписване на договора.

- Технически изисквания към участниците:

  - Минимални изисквания относно техническото оборудване

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на обявената поръчка, както следва:

- 1 бр. верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска с минимална мощност 160 к.с.;

Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, ще се извърши в съответствие с техническите изисквания на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им, издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 68/15.08.2014 г., изм. ДВ бр. 106 от декември 2014 г. и при спазване на нормативните изисквания съгласно действащото в Република България законодателство.

- Прогнозна стойност – 8 000 /Осем хиляди/ лева без ДДС.

- Мерки за опазване на околната среда

Избраният Изпълнител осигурява за собствена сметка изхвърлянето на течни и твърди отпадъци на определените за това места.

- Изисквания за сигурност

  - Общо

От самото начало и до завършването на работата на обекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

  - Защита на собствеността

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата по възложения договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с решаването на или защита при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти.

Преди да изисква проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква.

  - Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на обектите. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки. Изпълнителят следва да спазва изискванията на Наредба № 8/11.05.2012 г. за защита на горските територии от пожари /Обн. ДВ бр. 38/18.05.2012 г./ и Закона за горите.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Възложителя.

  - Опазване на дърветата и зелените площи

Без одобрението на Възложителя, на Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или извършва сеч на каквито и да е дървета, намиращи се около обектите, в които се извършват строителните работи. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на Изпълнителя.